## Slide 1: 第2’章 计算机中的数
进位计数制
计算机中的存储单位
数制转换
数据在计算机中的表示
作业

## Slide 2: 信息在计算机中的表示
信息：数值、文字、语音、图形、图像……
数据(Data)：是对信息的一种符号表示，在计算机科学中是指所有能输入到计算机中并被计算机程序处理的符号的总称。
  在计算机中，所有的信息都将转换成二进制数的形式进行存储和运算，即需要将信息进行二进制的转换和编码。
s
S的两种物理状态：
合 1 开 0
二进制便于用某种 物理状态表示 一个抽象的数据
二进制与《周易》

## Slide 3: 进位计数制
  十进制数的表示和二进制数的表示
  二进制的特点
  任意进制数的表示

## Slide 4: 十进制数
数由０～９这10个不同的符号来表示
【数码】用来表示数的符号
【基数】表示一位数所需要的不同符号的数目
计数/运算时由低位向高位进位的规则： 逢十进一
同一个数码由于它所在的位置不同而有不同的数值。
【位权/权】位权的值是基数的若干次幂，相邻位权之比为基数
  某一位的数值＝该位上的数码×该位的位权
  如：1978.12＝1000+900+70+8+1×0.1+2×0.01 ＝1×103＋9×102＋7×101＋8×100 ＋1×10-1＋2×10-2

## Slide 5: 十进制数的表示
基数：10
使用数码：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
计数规律：逢十进一
十进制数N的表示法
  位置记数表示： (N)10= (an-1an-2…a1a0 . a-1a-2…a-m)10
  按权展开式表示： (N)10= an-1×10n-1+an-2×10n-2+…+a1×101 +a0×100 +a-1×10-1+a-2×10-2+…+a-m×10-m
  =

## Slide 6: 二进制数的表示
基数：2
使用数码：0,1
计数规律：逢二进一
二进制数N的表示法
  位置记数表示： (N)2= (an-1an-2…a1a0 . a-1a-2…a-m)2
  按权展开式表示： (N)2= an-1×2n-1+an-2×2n-2+…+a1×21+a0×20 +a-1×2-1+a-2×2-2+…+a-m×2-m
『例1』 (111011)2
= 1×25 + 1×24 + 1×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20
= 1×32 + 1×16 + 1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 = (59)10
『例2』
(0.101)2
= 1×2-1 + 0×2-2 + 1×2-3
= 0.5 + 0.125 = (0.625)10
『例3』
(1101.111)2
= 1×23 + 1×22 + 0×21 + 1×20 + 1×2-1 + 1×2-2 + 1×2-3
= 1×8＋1×4＋1×1＋1×0.5 ＋1×0.25＋1×0.125
= (13.875)10

## Slide 7: 二进制的特点
只有两个数码０和１，任何具有两个不同稳定状态的元器件都可用来表示一个二进制位
  如：晶体管的截止和导通。
数的存储和传递也可用简单可靠的方法进行
  如：脉冲的有无，电位的高低等。
算术运算规则简单
二进制数的数码０和１，可与逻辑代数中逻辑变量的“假”和“真”对应起来，这样在逻辑运算中可以使用逻辑代数这一数学工具。

## Slide 8: 任意进制数的表示
基数：r
使用数码：0~r-1
计数规律：逢r进一
r进制数N的表示法
  位置记数表示： (N)r=(an-1an-2…a1a0 . a-1a-2…a-m)r
  用按权展开式表示： (N)r=an-1×rn-1+an-2×rn-2+…+a1×r1+a0×r0 +a-1×r-1+a-2×r-2+…+a-m×r-m =

## Slide 9: 常用各种进制数表示法对照表
进制 | 二进制 Binary | 八进制Octal | 十进制 Decimal | 十六进制 Hexadecimal
规则 | 逢二进一 | 逢八进一 | 逢十进一 | 逢十六进一
数码 | 0,1 | 0,1,…,7 | 0,1,…,9 | 0,1,…,9, A,B,C,D,E,F
基数 | R=2 | R=8 | R=10 | R=16
位权 | 2i | 8i | 10i | 16i
形式表示 | B | O或Q | D | H

## Slide 10: 常用各种进制数的数值对照表
十进制数 | 二进制数 | 八进制数 | 十六进制数
0 | 0000 | 00 | 0
1 | 0001 | 01 | 1
2 | 0010 | 02 | 2
3 | 0011 | 03 | 3
4 | 0100 | 04 | 4
5 | 0101 | 05 | 5
6 | 0110 | 06 | 6
7 | 0111 | 07 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F

## Slide 11: 常用进制数
十六进制数的优点
  十六进制数简短，便于书写和读数
  易转换成二进制数，与计算机本身的结构相适应，所以在微机中应用很普遍，可用来表示机器指令和常数，也可以用来表示各种字符和字母。
理论证明，采用R=e=2.71828进制时，存储设备最省。
在计算机中书写不同进制数时，常用如下的符号来标识：
“Ｈ” 表示十六进制数；
“O” 表示八进制数；
“Ｄ” 表示十进制数（可省略）；
“Ｂ” 表示二进制数。
C格式控制符
%x
%o
%d
返回

## Slide 12: 计算机中的存储单位

## Slide 13: 位（bit，简称b）
即一个二进制位，音译为“比特” 。
位是计算机内部数据储存和处理的最小单位。
  一个二进制位只可以表示0和1两种状态（21）；
  两个二进制位可以表示00、01、10、11四种（22）状态；
  三位二进制数可表示八种状态（23）……

## Slide 14: 字节（byte，简称B）
1个字节由8个二进制位构成，音译为“拜特” ， 即 1Byte = 8bit
字节是计算机中数据存储和处理的基本单位。
存储容量 —— 衡量存储器所能容纳信息量多少的指标。
【单位】字节(Byte，B)
1KB＝1024B （1024=210）
1GB＝1024MB＝1024×1024KB=10243B
1TB＝1024GB = 10243B

## Slide 15: 字（word）、字长
计算机进行数据处理时，作为一个整体进行存取、加工和传送的一串二进制数码，称为一个计算机字，简称字。
  一个字通常由一个或多个字节构成，即一般是字节的整数倍 。
字长是指一个计算机字所包含的二进制位数。
  字长直接反映了一台计算机的计算精度和计算性能，是计算机的一个重要技术指标。
  早期的微机（PC）字长一般是8位和16位；386以及更高的处理器（CPU）大多是32位；目前市面上的计算机的处理器大部分已达到64位。
返回

## Slide 16: 数制转换
  二进制数和十进制数的转换
  八进制数、十六进制数与二进制数的转换

## Slide 17: 二进制数转换成十进制数
方法：将二进制数写成按权展开式，并将式中各乘积项的积算出来，然后各项相加，即可得到与该二进制数相对应的十进制数。
『例』 (11010.101)2=1×24+1×23+0×22+1×21+0×20 +1×2-1+0×2-2+1×2-3 =16+8+2+0.5+0.125 =(26.625)10

## Slide 18: 十进制数转换成二进制数
【步骤】将待转换的数分成整数部分和纯小数部分，并分别加以转换。

## Slide 19: 整数部分的转换方法——“除2取余”法
【步骤】把十进制整数除以２，取出余数作为相应二进制数的最低位；把得到的商再除以２，再取余数作为二进制数的次低位；依次类推，继续上述过程，直到商为０，所得余数为最高位。
『例』 (58)10=(？)2
(58)10=2(an-1×2n-2+an-2×2n-3+…+a1)+a0，两边除以2，
得(29)10=an-1×2n-2+an-2×2n-3+…+a1，于是取a0=0；
又(29)10=2(an-1×2n-3+an-2×2n-4+…+a2)+a1，两边再除以2，
得(14+1/2)10=an-1×2n-3+an-2×2n-4+…+a2+a1/2，于是取a1=1
……
可以采用如下形式进行求解：
2|58 2| 7
2|29…………余数0，a0 2| 3…………余数1，a3
2|14…………余数1，a1 2| 1…………余数1，a4
7…………余数0，a2 0…………余数1，a5
因此，(58)10=(111010)2。
返回

## Slide 20: 纯小数部分的转换方法——“乘2取整”法
【步骤】把十进制小数乘以２，取其整数作为相应二进制小数的最高位；把乘积的小数部分再乘以２，再取整数作为二进制小数的次高位；依次类推，继续上述过程，直到小数部分为０或达到所要求的精度。
『例1』 (0.625)10=(？)2
(0.625)10=a-1/2+(a-2×2-1+…+a-m×2-m+1)/2，两边乘以2，
得(1.25)10=a-1+(a-2×2-1+…+a-m×2-m+1)，于是取a-1=1；
则(0.25)10=a-2/2+(a-3×2-1+…+a-m×2-m+2)/2，再乘以2，
得(0.5)10=a-2+(a-3×2-1+…+a-m×2-m+2)，于是取a-2=0；
……
可以采用如下形式进行求解：
0.625 0.500
×) 2 ×) 2
1.250……整数1，a-1 1.000……整数1，a-3
×) 2
0.500……整数0，a-2
因此，(0.625)10=(0.101)2。

## Slide 21: 纯小数部分的转换方法——“乘2取整”法
『例2』将十进制0.18转换成二进制数，精确到小数点后4位：
0.18 0.88
×) 2 ×) 2
0.36……整数0，a-1 1.76……整数1，a-5
×) 2
0.72……整数0，a-2
×) 2
1.44……整数1，a-3
×) 2
0.88……整数0，a-4
因此，(0.18)10≈(0.0011)2。
返回

## Slide 22: 八进制数、十六进制数与二进制数的转换
二进制数的基数是8（8=23），十六进制数的基数是16（16=24）。
二进制数、八进制数和十六进制数有2的整指数倍的关系，因而可以直接转换。

## Slide 23: 常用各种进制数的数值对照表
十进制数 | 二进制数 | 八进制数 | 十六进制数
0 | 0000 | 00 | 0
1 | 0001 | 01 | 1
2 | 0010 | 02 | 2
3 | 0011 | 03 | 3
4 | 0100 | 04 | 4
5 | 0101 | 05 | 5
6 | 0110 | 06 | 6
7 | 0111 | 07 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F

## Slide 24: 二进制、八进制数相互转化
1位八进制数相当于3位二进制数
  二进制→八进制：从小数点向两边每3位为一组，每一组用1位八进制数替换
  二进制←八进制：每1位用3位二进制数替换
『例1』 (10110101.01101)2 = (？)8
(10110101.01101)2 = (010 110 101.011 010)2
= ( 2 6 5 . 3 2 )8

## Slide 25: 二进制、十六进制数相互转化
1位十六进制数相当于4位二进制数
  二进制→十六进制：从小数点向两边每4位为一组，每一组用1位十六进制数替换
  二进制←十六进制：每1位用4位二进制数替换
『例2』 (10110101.01101)2 = (？)16
(10110101.01101)2 = (1011 0101.0110 1000)2
= ( B 5 . 6 8 )16

## Slide 26: 八进制、十六进制数相互转化
以二进制为中介
『例3』
(12F)16 = (0001 0010 1111)2
= (000 100 101 111)2 = (157)8
(AF.16C)16 = (1010 1111. 0001 0110 11)2
= (010 101 111. 000 101 101 100)2
= (257.0554)8
返回

## Slide 27: 数据在计算机中的表示
实数的表示
字符的表示

## Slide 28: 实数在计算机中的表示
真值与机器数
有符号数、无符号数
原码、反码和补码
机器数的加、减运算*
机器数的三种代码表示的比较
数的定点表示和浮点表示*
  数的定点表示*
  数的浮点表示*
打*号部分不做要求，可作为扩展阅读！

## Slide 29: 真值与机器数
带符号数字的组成部分： <数的符号> <数的数值>
如：19、＋12、－15
【真值】直接用正号“+”和负号“－”来表示符号的二进制数，如+1101、－1001，不能直接用于数字计算机。
【机器数】将真值中的符号数值化（即，用0表示正，用1表示负）后的二进制数，可以为计算机所用。
  一般地，n位机器数，左起第一位表示符号，剩余n-1位表示数值。

## Slide 30: 有符号数、无符号数
在计算机中，可以区分正负的数值类型，称为有符类型，无正负的数值类型（只有正值），称为无符类型。
  如：年龄、工资、库存
C语言中，数值类型分为整型和实型，其中整型又分为无符类型或有符类型，而实型则只有有符类型。
C语言中，字符类型也分为有符和无符类型。

## Slide 31: 有符号数、无符号数（2）
在计算机中，当一个数值是有符号类型时，其最高数位称为“符号位”。
  符号位为1时，表示该数为负值，为0时表示为正值。
  (红色为最高位)
  单字节数： 1111 1111
  双字节数： 1111 1111 1111 1111
  四字节数： 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
当一个数值是无符号类型时，那么其最高位的1或0，和其它位一样，用来表示该数的大小。

## Slide 32: 无符号数和有符号数的范围区别
以一个字节的数值为例
  最大值
    无符号数： 1111 1111 值：255 1* 27 + 1* 26 + 1* 25 + 1* 24 + 1* 23 + 1* 22 + 1* 21 + 1* 20
    有符号数： 0111 1111 值：127 1* 26 + 1* 25 + 1* 24 + 1* 23 + 1* 22 + 1* 21 + 1* 20
    原因是有符号数中的最高位被挪去表示符号了，少掉最高位，其最大值一下子减半。
  最小值
    无符号数： 0000 0000 值：0
    有符号数： 1000 0000 值：-128
  取值范围
    无符号数： 0 --------------------- 255
    有符号数： -128 --------- 0 ---------- 127
二者能表达的不同的数值的个数都一样是256个！

## Slide 33: 原码、反码和补码——背景
机器数在计算机中要进行加、减、乘、除等运算。
实际上，乘法是做移位加法，除法是做移位减法。
因此，在机器中只需要做加、减两种运算。
如果直接实现减法，必须使用较复杂的逻辑电路来实现，运算时间较长。
于是，人们提出了多种机器数的表示形式，试图用加法运算来实现减法运算。

## Slide 34: 原码表示法
原码表示也称为“符号－数值表示”。
形成规则：
  最高位表示符号（正数符号位为0，负数符号位为1）
  其余位表示数值部分，为数值绝对值的二进制表示。
整数（以8位为例）
    x＝1100110， [x]原＝01100110
    x＝－1100110， [x]原＝11100110
  [+0]原=00000000， [-0]原=10000000
纯小数（以8位为例）
    x＝0.1100110， [x]原＝0.1100110
    x＝－0.1100110， [x]原＝1.1100110
  [+0]原 =0.0000000，[-0]原=1.0000000

## Slide 35: 反码表示法
反码表示也称为“对1的补数”。
形成规则：
  正数的反码表示完全等同于其原码表示；
  对于负数，最高位为1（符号位），其余位（即数值部分）为相应原码表示数值部分按位求反。
整数（以8位为例）
    x＝1100110， [x]反＝01100110
    x＝－1100110， [x]反＝10011001
  [+0]反=00000000， [-0]反=11111111
纯小数（以8位为例）
    x＝0.1100110， [x]反＝0.1100110
    x＝－0.1100110， [x]反＝1.0011001
  [+0]原 =0.0000000，[-0]原=1.0000000

## Slide 36: 补码表示法*
反码表示也称为“对2的补数”。
形成规则：
  正数的反码表示完全等同于其原码表示；
  对于负数，最高位为1（符号位），其余位（即数值部分）为相应反码表示数值部分加1。
整数（以8位为例）
    x＝1100110， [x]补＝01100110
    x＝－1100110， [x]补＝10011010
  [+0]补= [-0]补= 00000000
纯小数（以8位为例）
    x＝0.1100110， [x]补＝0.1100110
    x＝－0.1100110， [x]补＝1.0011010
  [+0]补= [-0]补= 0.0000000
绝对值相等的正值和负值的转换关系：
1）从右向左复制，直到复制了一个1为止；
2）对剩余的部分按位取反；

## Slide 37: 机器数的加、减运算*
原码运算：原码中的符号位仅用来表示数的正、负，不参加运算。
补码运算规则：[N1+N2]补=[N1]补+[N2]补 [N1-N2]补=[N1]补+[-N2]补
  由[x]补求[-x]补：连符号位一起求反，末位加1
  如：[x]补=1.1010101 → [-x]补=0.0101011
反码运算规则：[N1+N2]反=[N1]反+[N2]反 [N1-N2]反=[N1]反+[-N2]反
  由[x]反求[-x]反：连符号位一起求反
  如：[x]反=1.1010101 → [-x]反=0.0101010
『例』已知N1=-0.0011，N2=0.1011， 求：[N1+N2]原、[N1-N2]原、 [N1+N2]补、[N1-N2]补、 [N1+N2]反和[N1-N2]反。

## Slide 38: 机器数的三种代码表示的比较
原码表示：简单方便，但减法运算必须真正实施，不能用加法运算代替，于是增加了实现所需的逻辑电路的复杂度。此外，还有一个缺点即零的编码有两种。
反码表示：运算实现较简单，减法运算可用加法运算代替。但是运算中若出现进位则需要两次算术相加。另外，和原码一样，它的零也有两种编码。
补码表示*：运算实现较简单，减法运算可用加法运算代替。运算中出现进位处理简单。而且零的编码只有一种。
返回

## Slide 39: 机器数的三种代码表示的比较（2）*
表示范围
  原码、反码：
8位整数：1－27－1~27－1，即－127~127
原码：11111111→10000000、00000000 →01111111
8位小数：2-7－1~1－2-7，即－127/128~127/128
  原码：1.1111111→1.0000000、0.0000000 →0.1111111
  补码：
8位整数：－27－1~27－1，即－128~127
10000000→11111111→00000000 →01111111
8位小数：2-7－1~1－2-7，即－127/128~127/128？
  1.0000000？→1.1111111→0.0000000 →0.1111111

## Slide 40: 数的定点表示*
定点表示：小数点在数中的位置固定不变。
定点机：使用定点数的计算机。
通常把小数点固定在数的符号位之后或固定在最低位之后。
n位(不算符号位)定点小数N的值域为： 2-n-1≤|N|≤1-2-n
n位(不算符号位)定点整数N的值域为： 2-n-1≤|N|≤1-2-n
定点机中，运算数和运算结果都不能超出数域范围，否则出现“溢出”（上溢或下溢）。
符号
·
数值部分
小数点
符号
·
数值部分
小数点

## Slide 41: 数的浮点表示*
浮点表示：小数点在数中的位置不固定。
一般表示形式：N=2JS 其中，S为N的尾数，J为阶码，2为J的基数
浮点数中，阶码部分反映了小数点浮动的位置，即数值范围；尾数部分则体现数的有效数位。
为提高运算精度，避免有效数字丢失，浮点数字一般表示成规格化数（使1/2≤|S|<1），例如：21010.0101→21000.1010
符号位
阶码
尾数

## Slide 42: 数的浮点表示（2）*
『例』设16位浮点表示法，用5位补码表示阶码，11位原码表示尾数，则
N2= 1010.110101 = 0.1010110101*20100
表示为：0 00100 10101101001
N3=-0.0011010011 = -0.1101001100*2-0010
表示为：1 11110 1101001100
『思考』此种浮点表示方案的表示范围如何？
【机器零】尾数为0（不论阶码为何值），或者，阶码等于最小值（不论尾数为何值）
【舍位错误】由于尾数长度不足致使存储的数值部分地丢失。
  在数值相加时，他们相加地次序可能是重要的。因为若一个很大的数加一个非常小的数，那么小的数可能会被舍去。

## Slide 43: 字符在计算机中的表示
相关背景
ASCII码
Unicode*
BCD码*
汉字编码*

## Slide 44: 字符在计算机中的表示——背景
字母及各种字符必须按特定的规则变为二进制编码才能进入计算机。
  计算机对字符的处理实际上是对字符的内部编码进行处理。
字符编码实际上就是为每一个字符确定一个对应的整数值（以及它对应的二进制编码）。
  不同的字符对应不同的整数值，反之亦然。
  为了在计算机中使用的方便，字符的编码都是从0开始，连续排列的。
  由于字符（包括拉丁字母等）与整数值之间没有什么必然的联系，某一个字符究竟对应哪个整数完全可以人为地规定。
为了信息交换中的统一性，人们建立了一些字符编码标准，常用的有ASCII码、Unicode等等。

## Slide 45: ASCII码
ASCII码（American Standard Code for Information Interchange，美国标准信息交换码）是国际上广泛使用的字符代码。
  字符宽度为8位，最高位为０，余下的７位可以给出128个编码，用来表示128种不同的字符。其中的95个编码，对应键盘上能敲入并且可以显示和打印的95个字符。
  常用的ASCII码： 空格—32 0~9—48~57 A~Z—65~90 a~z—97~112
  标准ASCII码只使用了低7位，当最高位为１时，又可引出128～255共128个编码，这些编码怎样定义并未标准化，可用来在特定的计算机上定义其它字符，如汉字编码。

## Slide 46: Unicode*
ASCII码的局限性：字符采用8位存储，仅能表示最多256个不同的字符，表示中文、日文等远东语言有困难。
统一代码联盟提出了字符表示的新标准 ——统一代码（Unicode）
  字符的宽度是字节的整数倍，为每种语言中的每个字符设定了统一并且唯一的二进制编码。

## Slide 47: BCD码*
BCD码—— 用4位二进制数表示1位十进制数的编码方式，具体有：8421码、2421码、余三码、格雷码等等。
  例：十进制： 8 3 1
  8421BCD码： 1000 0011 0001

## Slide 48: 汉字编码*
汉字输入码：区位码、拼音码、五笔字型码
汉字内码：计算机内部进行存储、传输和加工时所用的统一机内代码，如：根据GB2312-80图形字符分区表制定的编码。
汉字字形码：汉字字形点阵中一个点用一位二进制码表示。
输入码
内码
字形数据

## Slide 49: 汉字点阵*
“中”字的内码
D6D0
字库中存储的字型数据
屏幕显示方式
返回

## Slide 50: 作业
将下列十进制数，转换成二进制数，再转换成八和十六进制。
  (1) 67
  (2) 253
  (3) 1024
  (4) 218.875
  (5) 0.0625
将下列不同进制数写成按权展开形式，并分别转换成十进制数。
  (1) (10110.01101)2
  (2) (5701.36)8
  (3) (8D4A.1FC)16

## Slide 51: 作业（2）
写出下列各数的原码和反码。
  (1) 0.1011
  (2) -10110
  (3) -1.1010

## Slide 52: The End

## Slide 53: 二进制数的算术运算*
运算法则：
0＋0=0 0＋1=1 1＋0=1 1＋1=10(进位)
0－0=0 0－1=1(借位) 1－0=1 1－1=0
0×0=0 0×1=0 1×0=0 1×1=1
0÷0=0 0÷1=0 1÷0=0(无意义) 1÷1=1
首要步骤：按数位对齐(右对齐）
『例1』1101＋1011
被加数 １１０１ +） 加数 １０１１ 进位 １１１１ ━━━━━━━━━━━ 和 １１０００
『例2』1101×1011
１１０１ ×） １０１１ １１０１
１１０１
００００
１１０１ 2
１１１０１１１１

## Slide 54: 二进制数的算术运算（2）*
算术性质：
1）奇偶性质：最低位为0---偶数；为1---奇数
2）移位性质：小数点右移---乘2；左移---除2
  将加法运算和部分积右移的方法结合起来即可实现乘法运算。
返回

## Slide 55: 逻辑变量与基本逻辑运算*
逻辑变量的取值只有0(假)或1(真)两种。
三种基本逻辑运算
  或：逻辑问题中，如果决定某一事件发生的多个条件中，只要有一个或一个以上成立，事件便可发生，则这种因果关系称之为“或”逻辑。
  与：逻辑问题中，如果决定某一个事件发生的多个条件必须同时具备，事件才能发生，则这种因果关系成之为“与”逻辑。
  非：逻辑问题中，如果某一时间的发生取决于条件的否定，即事件与事件发生的条件之间构成矛盾，则这种因果关系称为“非”逻辑。
其它逻辑运算，如：异或、同或
返回

## Slide 56: 或运算*
用电路来理解
运算符：||（数学上用∨、OR）
运算规则：0 || 0=0 1 || 0=1 0 || 1=1 1 || 1=1
+U
返回

## Slide 57: 与运算*
用电路来理解
运算符：&&（数学上用∧、AND）
运算规则：0 && 0=0 1 && 0=0 0 && 1=0 1 && 1=1
+U
返回

## Slide 58: 非运算*
用电路来理解
运算符：！ （数学上用、NOT）
运算规则：！0=1 ！1=0
+U
返回

## Slide 59: 异或、同或运算*
异或运算
  运算符：、.XOR
  运算规则：0  0=0 1  0=1 两者相异则为1！ 0  1=1 1  1=0
  A  B＝(A∧B) ∨ (A∧B)
同或运算
  运算符：⊙
  运算规则：0 ⊙ 0=1 1 ⊙ 0=0 两者相同则为1！ 0 ⊙ 1=0 1 ⊙ 1=1
  A⊙ B＝(A∧B) ∨ (A∧B)
返回

## Slide 60: *N1=－0.0011，N2=0.1011求[N1+N2]原
∵N1与N2异号，且有|N2|>|N1|
∴只要做|N2|－|N1|，最终结果为正：
0.1011
-) 0.0011
0.1000
则[N1+N2]原=0.1000

## Slide 61: * N1=－0.0011，N2=0.1011求[N1－N2]原
∵[N1-N2]原= [(-0.0011)-0.1011]原
= [(-0.0011)+(-0.1011)]原
∴只要做|N1|+|N2|，最终结果为负：
0.0011
+) 0.1011
0.1110
则[N1-N2]原=1.1110
返回

## Slide 62: * N1=－0.0011，N2=0.1011求[N1+N2]补
[N1+N2]补= [N1]补+ [N2]补=1.1101+0.1011
1.1101
+) 0.1011
丢掉←10.1000
则[N1+N2]补=0.1000
返回

## Slide 63: * N1=－0.0011，N2=0.1011求[N1－N2]补
[N1-N2]补= [N1]补+ [-N2]补=1.1101+1.0101
1.1101
+) 1.0101
丢掉←11.0010
则[N1-N2]补=1.0010
返回

## Slide 64: * N1=－0.0011，N2=0.1011求[N1+N2]反
[N1+N2]反= [N1]反+ [N2]反=1.1100+0.1011
1.1100
+) 0.1011
10.0111
+) 1
0.1000
则[N1+N2]反=0.1000
返回

## Slide 65: * N1=－0.0011，N2=0.1011求[N1－N2]反
[N1-N2]反= [N1]反+ [-N2]反=1.1100+1.0100
1.1100
+) 1.0100
11.0000
+) 1
1.0001
则[N1-N2]反=1.0001
返回