## Slide 1: 第二章 8086汇编指令系统

## Slide 2: 指令系统
计算机的指令系统就是指该计算机能够执行的全部指令的集合
每种计算机都有它支持的指令集合
16位8086指令系统是Intel 80x86系列微处理器指令系统的基础
Intel 80x86系列微处理器指令系统：
  整数指令
  浮点指令
  多媒体指令

## Slide 3: 8086指令系统概述
Intel 8086指令系统共有117条基本指令
可分成6个功能组
  ① 数据传送类指令
  ② 算术运算类指令
  ③ 位操作类指令
  ④ 串操作类指令
  ⑤ 控制转移类指令
  ⑥ 处理机控制类指令

## Slide 4: 学习要点
指令的功能——该指令能够实现何种操作。通常指令助记符就是指令功能的英文单词或其缩写形式
指令支持的寻址方式——该指令中的操作数可以采用何种寻址方式
指令对标志的影响——该指令执行后是否对各个标志位有影响，以及如何影响
其他方面——该指令其他需要特别注意的地方，如指令执行时的约定设置、必须预置的参数、隐含使用的寄存器等

## Slide 5: 汇编语言指令格式
由4部分组成：
标号: 指令助记符 目的操作数,源操作数 ; 注释
  标号表示该指令在主存中的逻辑地址
  每个指令助记符就代表一种指令
  目的和源操作数表示参与操作的对象
  注释是对该指令或程序段功能的说明

## Slide 6: 2.1 数据传送类指令
数据传送是计算机中最基本、最重要的一种操作
传送指令也是最常使用的一类指令
传送指令把数据从一个位置传送到另一个位置
除标志寄存器传送指令外，均不影响标志位
重点掌握
  MOV XCHG
  PUSH POP
  LEA

## Slide 7: 2.1.1通用数据传送类指令
提供方便灵活的通用传送操作
有3条指令
MOV
XCHG
XLAT

## Slide 8: 传送指令MOV
把一个字节或字的操作数从源地址传送至目的地址
几种格式：
  MOV reg/mem,imm
  MOV reg/mem/seg,reg
  MOV reg/seg,mem
  MOV reg/mem,seg

## Slide 9: 例2.1立即数传送
MOV AL,4 ；AL←4，字节传送
MOV CX,0FFH ；CX←00FFH，字传送
MOV SI,200H ；SI←0200H，字传送
MOV BYTE PTR [SI],0AH
；BYTE PTR 说明是字节操作
MOV WORD PTR [SI+2],0BH
；WORD PTR 说明是字操作

## Slide 10: 例2.2寄存器传送
  MOV AX,BX ；AX←BX，字传送
  MOV AH,AL ；AH←AL，字节传送
  MOV DS,AX ；DS←AX，字传送
  MOV [BX],AL ；[BX]←AL，字节传送

## Slide 11: 例2.3 存储器传送
MOV AL,[BX]
MOV DX,[BP] ；DX←SS:[BP]
MOV ES,[SI] ；ES←DS:[SI]
注：不存在存储器向存储器的传送（除串操作）

## Slide 12: 段寄存器传送
MOV [SI],DS
MOV AX,ES ；AX←ES
MOV DS,AX ；DS←AX←ES

## Slide 13: MOV指令传送小结
限制性传送
立即数
段寄存器
CS DS ES SS
通用寄存器
AX BX CX DX
BP SP SI DI
存
储
器

## Slide 14: 非法传送实例
两个操作数的类型不一致
  例如源操作数是字节，而目的操作数是字；或相反
  绝大多数双操作数指令，除非特别说明，目的操作数与源操作数必须类型一致，否则为非法指令
  MOV AL,050AH ；非法指令：050Ah为字，而AL为字节
  寄存器有明确的字节或字类型，有寄存器参与的指令其操作数类型就是寄存器的类型
  对于存储器单元与立即数同时作为操作数的情况，必须显式指明；byte ptr指示字节类型，word ptr指示字类型

## Slide 15: 非法传送实例
两个操作数不能都是存储器
  传送指令很灵活，但主存之间的直接传送却不允许
  8086指令系统不允许两个操作数都是存储单元（除串操作指令），要实现这种传送，可通过寄存器间接实现
  MOV AX,BUFFER1
  ；AX←BUFFER1（将BUFFER1内容送AX）
  MOV BUFFER2,AX
  ；BUFFER2←AX
  ；这里BUFFER1和BUFFER2是两个字变量
  ；实际表示直接寻址方式

## Slide 16: 非法传送实例
段寄存器的操作有一些限制
  段寄存器属专用寄存器，对他们的操作能力有限
  不允许立即数传送给段寄存器
    MOV DS,100H
    ；非法指令：立即数不能传送段寄存器
  不允许直接改变CS值
    MOV CS,[SI] ；不允许使用的指令
  不允许段寄存器之间的直接数据传送
    MOV DS,ES
    ；非法指令：不允许段寄存器间传送

## Slide 17: 交换指令XCHG
把两个地方的数据进行互换
  XCHG reg,reg/mem ；reg  reg/mem
寄存器与寄存器之间对换数据
例：
MOV AX,1234H ；AX=1234H
MOV BX,5678H ；BX=5678H
XCHG AX,BX
；AX=5678H，BX=1234H
XCHG AH,AL ；AX=7856H

## Slide 18: 交换指令XCHG
把两个地方的数据进行互换
  XCHG reg,reg/mem ；reg  reg/mem
寄存器与存储器之间对换数据
XCHG AX,[2000H] ；字交换
XCHG [2000H],AX
XCHG AL,[2000H] ；字节交换
 XCHG [2000H],AL
不能在存储器与存储器之间对换数据

## Slide 19: 换码指令XLAT
将BX指定的缓冲区中、AL指定的位移处的一个字节数据取出赋给AL
指令格式：
  XLAT ；AL←DS:[BX+AL]
例2.8
MOV BX,100H
MOV AL,03H
XLAT
换码指令没有显式的操作数，但使用了BX和AL；因为换码指令使用了隐含寻址方式—采用默认操作数

## Slide 20: 换码指令XLAT
换码指令执行前：
  主存建立一个字节量表格，含要转换成的目的代码
  表格首地址存放于BX，AL存放相对表格首的位移量
换码指令执行后：
  将AL寄存器的内容转换为目标代码

## Slide 21: 2.1.2堆栈操作指令
堆栈：后进先出FILO，位于堆栈段；SS段寄存器记录其段地址
堆栈只有一个出口，即当前栈顶；用堆栈指针寄存器SP指定

## Slide 22: 堆栈和队列
堆栈：按照后进先出(LIFO)的原则组织的存储器空间（栈）
队列：按照先进先出(FIFO)的原则组织的存储器空间（堆）
LIFO
FIFO

## Slide 23: 堆栈的操作
堆栈只有两种基本操作：进栈和出栈，
对应两条指令PUSH和POP
  PUSH；进栈指令先使堆栈指针SP减2，然后把一个字操作数存入堆栈顶部
  POP；出栈指令把栈顶的一个字传送至指定的目的操作数，然后堆栈指针SP加2
Word 1
Word 2
Word 3
Word 4
Word 5

## Slide 24: 堆栈的操作
进栈/出栈 指令
  PUSH r16/m16/seg
  ；SP←SP－2
  ；SS:[SP]←r16/m16/seg
  例：
    PUSH AX
    PUSH [2000H]
  POP r16/m16/seg
  ；r16/m16/seg←SS:[SP]
  ；SP←SP＋2
Word
Stack
SP-2
PUSH
POP
SP+2

## Slide 25: 堆栈的操作
出栈指令POP
  POP r16/m16/seg
  ；r16/m16/seg←SS:[SP]
  ；SP←SP＋2
  例：
    PUSH AX
    PUSH [2000H]

## Slide 26: 堆栈的特点
堆栈操作的单位是字，进栈和出栈只对字量
字量数据从栈顶压入和弹出时，都是低地址字节送低字节，高地址字节送高字节
堆栈操作遵循先进后出原则，但可用存储器寻址方式随机存取堆栈中的数据
堆栈常用来
  临时存放数据
  传递参数
  保存和恢复寄存器

## Slide 27
例2.11 现场保护恢复
PUSH AX ；进入子程序后
PUSH BX
PUSH DS
...
POP DS ；返回主程序前
POP BX
POP AX

## Slide 28: 2.1.3 标志传送指令
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容
标志位操作指令直接对CF、DF、IF标志进行复位或置位
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容，方便进行对各个标志位的直接操作
有2对4条指令
  低8位传送：LAHF和SAHF
  16位传送：PUSHF和POPF

## Slide 29: 2.1.3 标志传送指令
LAHF
  ；AH←FLAGS的低字节
  LAHF指令将标志寄存器的低字节送寄存器AH
  SF/ZF/AF/PF/CF状态标志位分别送入AH的第7/6/4/2/0位，而AH的第5/3/1位任意
SAHF
  ；FLAGS的低字节←AH
  SAHF将AH寄存器内容送FLAGS的低字节
  用AH的第7/6/4/2/0位相应设置SF/ZF/AF/ PF/CF标志

## Slide 30: 2.1.3 标志传送指令
PUSHF
；SP←SP－2
；SS:[SP]←FLAGS
PUSHF指令将标志寄存器的内容压入堆栈，同时栈顶指针SP减2
POPF
；FLAGS←SS:[SP]
；SP←SP＋2
POPF指令将栈顶字单元内容送标志寄存器，同时栈顶指针SP加2

## Slide 31: 例2.12 置位单步标志
PUSHF ；保存全部标志到堆栈
POP AX ；堆栈中取出全部标志
OR AX,0100H ；设置D8=TF=1，
；AX其他位不变
PUSH AX ；将AX压入堆栈
POPF ；FLAGS←AX
；将堆栈内容取到标志寄存器

## Slide 32: 标志位操作指令
标志位操作指令直接对CF、DF、IF标志进行复位或置位，常用于特定的情况
对标志位进行设置的指令
  CLC STC CMC
  CLD STD
  CLI STI

## Slide 33: 2.1.4 地址传送指令
地址传送指令将存储器单元的逻辑地址送至指定的寄存器
  有效地址传送指令 LEA
  指针传送指令 LDS和LES
注意不是获取存储器单元的内容

## Slide 34: 2.1.4 地址传送指令
LEA
  将存储器操作数的有效地址传送至指定的16位寄存器中
LEA r16,mem ；r16←mem的有效地址EA
例：
MOV BX,0400H
MOV SI,3CH
LEA BX,[BX+SI+0F62H]
；BX＝0400H＋003CH＋0F62H＝139EH

## Slide 35: 2.1.4 地址传送指令
指针传送指令
  LDS r16,mem
  ；r16←mem，
  ；DS←mem+2
  LDS指令将主存中mem指定的字送至r16，并将mem的下一字送DS寄存器
  LES r16,mem
  ；r16←mem，
  ；ES←mem+2
  LES指令将主存中mem指定的字送至r16，并将mem的下一字送ES寄存器

## Slide 36: 2.1.4 地址传送指令
例2.14 地址指针传送
MOV WORD PTR [3060H],0100H
MOV WORD PTR [3062H],1450H
LES DI,[3060H] ；ES=1450H，DI=0100H
LDS SI,[3060H] ；DS=1450H，SI=0100H
mem指定主存的连续4个字节作为逻辑地址（32位的地址指针），送入DS:r16或ES:r16
00H
01H
50H
14H
3060H
3061H
3062H
3063H

## Slide 37: 2.2 算术运算类指令
四则运算是计算机经常进行的一种操作。算术运算指令实现二进制（和十进制）数据的四则运算
掌握常用状态标志，并请注意算术运算类指令对标志的影响
  掌握：ADD/ADC/INC、SUB/SBB/DEC/ NEG/CMP
  MUL/IMUL、DIV/IDIV
  理解：CBW/CWD、DAA/DAS、 AAA/ AAS/AAM/AAD

## Slide 38: 2.2.1状态标志
作为加减运算和逻辑运算等指令的辅助结果
用于构成各种条件、实现程序分支
常用状态标志
  进位标志CF、溢出标志OF
  零位标志ZF、符号标志SF
  奇偶标志PF
OF
11
15 12
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
5
AF
4
3
PF
2
1
CF
0

## Slide 39: 进位标志CF（Carry Flag）
当运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即CF = 1；否则CF = 0。
例：
3AH + 7CH＝B6H，没有进位：CF = 0
AAH + 7CH＝（1）26H，有进位：CF = 1

## Slide 40: 溢出标志OF（Overflow Flag）
若算术运算的结果有溢出，则OF＝1；否则 OF＝0
例子：
3AH + 7CH＝B6H，产生溢出：OF = 1
AAH + 7CH＝（1）26H，没有溢出：OF = 0
思考题：
什么是溢出？
溢出和进位有什么区别？
处理器怎么处理，程序员如何运用？
如何判断是否溢出？

## Slide 41: 什么是溢出
处理器内部以补码表示有符号数
8位表达的整数范围是：＋127～－128
16位表达的范围是：＋32767～－32768
如果运算结果超出这个范围，就产生了溢出
有溢出，说明有符号数的运算结果不正确
例：3AH＋7CH＝B6H，就是58＋124＝182，
已经超出－128～＋127范围，产生溢出，故OF＝1；
另一方面，补码B6H表达真值是-74，
显然运算结果也不正确

## Slide 42: 溢出和进位
溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围，超出范围后加上进位或借位运算结果仍然正确；
溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围，超出范围后运算结果不正确。

## Slide 43: 溢出和进位的对比
例1：3AH + 7CH＝B6H
无符号数运算： 58＋124＝182
范围内，无进位 （0~255）
有符号数运算： 58＋124＝182
范围外，有溢出 （-128~+127）
例2：AAH + 7CH＝（ ）26H
无符号数运算： 170＋124＝294
范围外，有进位
有符号数运算： －86＋124＝38
范围内，无溢出
1

## Slide 44: 如何运用溢出和进位
处理器对两个操作数进行运算时，按照无符号数求得结果，并相应设置进位标志CF；同时，根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF
应该利用哪个标志，则由程序员来决定。也就是说，如果将参加运算的操作数认为是无符号数，就应该关心进位；认为是有符号数，则要注意是否溢出

## Slide 45: 溢出的判断
判断运算结果是否溢出的简单规则：
只有当两个相同符号数相加（包括不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；因为，此时的运算结果显然不正确
其他情况下，则不会产生溢出

## Slide 46: 零标志ZF（Zero Flag）
若运算结果为0，则ZF = 1；否则ZF = 0
例：
3AH + 7CH＝B6H， 结果不是零：ZF = 0
84H + 7CH＝（1）00H，结果是零：ZF = 1

## Slide 47: 符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1，则SF = 1；否则SF = 0
有符号数据用最高有效位表示数据的符号
所以，最高有效位就是符号标志的状态
例：3AH + 7CH＝B6H，最高位D7＝1：SF = 1
84H + 7CH＝（1）00H，最高位D7＝0：SF = 0

## Slide 48: 奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时，PF = 1；否则PF = 0
PF标志仅反映最低8位中“1”的个数是偶或奇，即使是进行16位字操作
例：3AH + 7CH＝B6H＝10110110B
结果中有5个1，是奇数：PF = 0

## Slide 49: 辅助进位标志AF（Auxiliary Carry Flag）
例子：3AH + 7CH＝B6H，D3有进位：AF = 1
运算时D3位（低半字节）有进位或借位时，AF = 1；否则AF = 0。
这个标志主要由处理器内部使用，用于十进制算术运算调整指令中，用户一般不必关心

## Slide 50: 加法指令ADD
ADD指令将源与目的操作数相加，结果送到目的操作数
ADD指令按状态标志的定义相应设置
格式：
ADD reg,imm/reg/mem
；reg←reg＋imm/reg/mem
ADD mem,imm/reg
；mem←mem＋imm/reg

## Slide 51: 例2.15：加法运算
MOV AL,0FBH ；AL=0FBH
ADD AL,07H ；AL=02H
MOV WORD PTR [200H],4652H
；[200H]=4652H
MOV BX,1FEH ；BX=1FEH
ADD AL,BL ；AL=00H
ADD WORD PTR [BX+2],0F0F0H
；[200H]=3742H

## Slide 52: 带进位加法指令ADC
ADC指令将源与目的操作数相加，再加上进位CF标志，结果送到目的操作数
ADC指令按状态标志的定义相应设置
ADC指令主要与ADD配合，实现多精度加法运算
格式：
ADC reg,imm/reg/mem
；reg←reg＋imm/reg/mem＋CF
ADC mem,imm/reg
；mem←mem＋imm/reg＋CF

## Slide 53: 例2.16：双字加法
MOV AX,4652H ；AX=4652H
ADD AX,0F0F0H ；AX=3742H，CF=1
MOV DX,0234H ；DX=0234H
ADC DX,0F0F0H ；DX=F325H，CF=0
；DX+AX＝ 0234 4652H
＋F0F0 F0F0H
＝F325 3742H

## Slide 54: 增量指令INC（increment）
INC指令对操作数加1（增量）
INC指令不影响进位CF标志，按定义设置其他状态标志
格式：
  INC reg/mem
  ；reg/mem←reg/mem＋1
例：INC BX
INC BYTE PTR [BX]

## Slide 55: 减法指令SUB（subtract）
SUB指令将目的操作数减去源操作数，结果送到目的操作数
SUB指令按照定义相应设置状态标志
SUB reg,imm/reg/mem
；reg←reg－imm/reg/mem
SUB mem,imm/reg
；mem←mem－imm/reg

## Slide 56: 例2.17：减法运算
MOV AL,0FBH ；AL=0FBH
SUB AL,07H ；AL=0F4H，CF＝0
MOV WORD PTR [200H],4652H
；[200H]=4652H
MOV BX,1FEH ；BX=1FEH
SUB AL,BL ；AL=0F6H
SUB WORD PTR [BX+2],0F0F0H
；[200H]=5562H，CF＝1

## Slide 57: 带借位减法指令SBB
SBB指令将目的操作数减去源操作数，再减去借位CF（进位），结果送到目的操作数。
SBB指令按照定义相应设置状态标志
SBB指令主要与SUB配合，实现多精度减法运算
格式：
SBB reg,imm/reg/mem
；reg←reg－imm/reg/mem－CF
SBB mem,imm/reg
；mem←mem－imm/reg－CF

## Slide 58: 例2.18：双字减法
MOV AX,4652H ；AX=4652H
SUB AX,0F0F0H ；AX=5562H，CF=1
MOV DX,0234H ；DX=0234H
SBB DX,0F0F0H ；DX=1143H，CF=1
；DX-AX＝ 0234 4652H
－F0F0 F0F0H
＝1143 5562H

## Slide 59: 减量指令DEC（decrement）
DEC指令对操作数减1（减量）
DEC指令不影响进位CF标志，按定义设置其他状态标志
INC指令和DEC指令都是单操作数指令
主要用于对计数器和地址指针的调整
格式：
  DEC reg/mem
  ；reg/mem←reg/mem－1
例子： DEC CX
DEC WORD PTR [SI]

## Slide 60: 求补指令NEG（negative）
NEG指令对操作数执行求补运算：用零减去操作数，然后结果返回操作数
求补运算也可以表达成：将操作数按位取反后加1
NEG指令对标志的影响与用零作减法的SUB指令一样
格式：
  NEG reg/mem
  ；reg/mem←0－reg/mem

## Slide 61: 例2.19：求补运算
MOV AX,0FF64H
NEG AL
；AX=FF9CH，OF=0、SF=1、ZF=0、PF=1、CF=1
SUB AL,9DH
；AX=FFFFH，OF=0、SF=1、ZF=0、PF=1、CF=1
NEG AX
；AX=0001H，OF=0、SF=0、ZF=0、PF=0、CF=1
DEC AL
；AX=0000H，OF=0、SF=0、ZF=1、PF=1、CF=1
NEG AX
；AX=0000H，OF=0、SF=0、ZF=1、PF=1、CF=0

## Slide 62: 比较指令CMP（compare）
CMP指令将目的操作数减去源操作数，按照定义相应设置状态标志
CMP指令执行的功能与SUB指令，但结果不回送目的操作数
格式：
CMP reg,imm/reg/mem
；reg－imm/reg/mem
CMP mem,imm/reg
；mem－imm/reg

## Slide 63: 例2.20：比较AL与100
CMP AL,100 ；AL-100
JB BELOW
；AL<100，跳转到BELOW执行
SUB AL,100
；AL≥100，AL←AL-100
INC AH ；AH←AH+1
BELOW: ...
执行比较指令之后，可以根据标志判断两个数是否相等、大小关系等

## Slide 64: 课堂练习
给出下列代码段各条指令执行后AL和CF的值。
指令 AL 和 CF
MOV AL, 89H _______ _________
ADD AL, AL _______ _________
ADD AL, 9DH _______ _________
CMP AL, 0BCH _______ _________
SUB AL, AL _______ _________
DEC AL _______ _________
INC AL _______ _________

## Slide 65: 课堂练习
给出下列代码段各条指令执行后AL和CF的值。
指令 AL 和 CF
MOV AL, 89H 89H 0 或者N/A
ADD AL, AL 12H 1
ADD AL, 9DH AFH 0
CMP AL, 0BCH AFH 1
SUB AL, AL 00H 0
DEC AL FFH 0
INC AL 00H 0

## Slide 66: 2.2.4 乘法指令
MUL r8/m8
；无符号字节乘法
；AX←AL×r8/m8
MUL r16/m16
；无符号字乘法
；DX.AX←AX×r16/m16
IMUL r8/m8
；有符号字节乘法
；AX←AL×r8/m8
IMUL r16/m16
；有符号字乘法
；DX.AX←AX×r16/m16

## Slide 67: 乘法指令的功能
乘法指令分无符号和有符号乘法指令
乘法指令的源操作数显式给出，隐含使用另一个操作数AX和DX
  字节量相乘：AL与r8/m8相乘，得到16位的结果，存入AX
  字量相乘：AX与r16/m16相乘，得到32位的结果，其高字存入DX，低字存入AX
乘法指令利用OF和CF判断乘积的高一半是否具有有效数值

## Slide 68: 乘法指令对标志的影响
乘法指令如下影响OF和CF标志：
  MUL指令——若乘积的高一半（AH或DX）为0，则OF=CF=0；否则OF=CF=1
  IMUL指令——若乘积的高一半是低一半的符号扩展，则OF=CF=0；否则均为1
乘法指令对其他状态标志没有定义
对标志没有定义：指令执行后这些标志是任意的、不可预测（就是谁也不知道是0还是1）
对标志没有影响：指令执行不改变标志状态

## Slide 69: 例2.21：乘法运算
mov al,0b4h ；al=b4h=180
mov bl,11h ；bl=11h=17
mul bl ；ax=Obf4h=3060
；OF=CF=1，AX高8位不为0
mov al,0b4h ；al=b4h=－76
mov bl,11h ；bl=11h=17
imul bl ；ax=faf4h=－1292
；OF=CF=1，AX高8位含有效数字

## Slide 70: 2.2.5 除法指令
DIV r8/m8 ；无符号字节除法：
AL←AX÷r8/m8的商，Ah←AX÷r8/m8的余数
DIV r16/m16 ；无符号字除法：
；AX←DX.AX÷r16/m16的商，DX←DX.AX÷r16/m16的余数
IDIV r8/m8 ；有符号字节除法：
AL←AX÷r8/m8的商，Ah←AX÷r8/m8的余数
IDIV r16/m16 ；有符号字除法：
；AX←DX.AX÷r16/m16的商，DX←DX.AX÷r16/m16的余数
例题2.22
说明

## Slide 71: 除法指令的功能
除法指令分无符号和有符号除法指令
除法指令的除数显式给出，隐含使用另一个操作数AX和DX作为被除数
  字节量除法：AX除以r8/m8，8位商存入AL，8位余数存入AH
  字量除法：DX.AX除以r16/m16，16位商存入AX，16位余数存入DX
除法指令对标志没有定义
除法指令会产生结果溢出

## Slide 72: 除法错中断
当被除数远大于除数时，所得的商就有可能超出它所能表达的范围。如果存放商的寄存器AL/AX不能表达，便产生溢出，8086CPU中就产生编号为0的内部中断——除法错中断
  对DIV指令，除数为0，或者在字节除时商超过8位，或者在字除时商超过16位
  对IDIV指令，除数为0，或者在字节除时商不在-128～127范围内，或者在字除时商不在-32768～32767范围内

## Slide 73: 例2.22：除法运算
mov ax,0400h ；ax=400h=1024
mov bl,0b4h ；bl=b4h=180
div bl ；商al＝05h＝5
；余数ah＝7ch＝124
mov ax,0400h ；ax=400h=1024
mov bl,0b4h ；bl=b4h=－76
idiv bl ；商al＝f3h＝－13
；余数ah＝24h＝36

## Slide 74: 2.2.6 符号扩展指令
CBW ；AL的符号扩展至AH
；如AL的最高有效位是0，则AH＝00
；AL的最高有效位为1，则AH＝FFH。AL不变
CWD ；AX的符号扩展至DX
；如AX的最高有效位是0，则DX＝00
；AX的最高有效位为1，则DX＝FFFFH。AX不变
什么是符号扩展
符号扩展指令常用于获得倍长的数据
例题2.23
例题2.24

## Slide 75: 符号扩展的概念
符号扩展是指用一个操作数的符号位（即最高位）形成另一个操作数，后一个操作数的各位是全0（正数）或全1（负数）。符号扩展不改变数据大小
  对于数据64H（表示数据100），其最高位D7为0，符号扩展后高8位都是0，成为0064H（仍表示数据100）
  对于数据FF00H（表示有符号数-256），其最高位D15为1，符号扩展后高16位都是1，成为FFFFFF00H（仍表示有符号数-256）

## Slide 76: 例2.23：符号扩展
MOV AL,80H ；AL=80H
CBW ；AX=FF80H
ADD AL,255 ；AL=7FH
CBW ；AX=007FH

## Slide 77: 例2.24：AX÷BX
CWD ；DX.AX←AX
IDIV BX ；AX←DX.AX÷BX
对有符号数除法，可以利用符号扩展指令得到倍长于除数的被除数
对无符号数除法，采用直接使高8位或高16位清0，获得倍长的被除数。这就是零位扩展

## Slide 78: 2.2.7 十进制调整指令
压缩BCD码就是通常的8421码；它用4个二进制位表示一个十进制位，一个字节可以表示两个十进制位，即00～99
非压缩BCD码用8个二进制位表示一个十进制位，只用低4个二进制位表示一个十进制位0～9，高4位任意，通常默认为0
十进制数调整指令对二进制运算的结果进行十进制调整，以得到十进制的运算结果
分成压缩BCD码和非压缩BCD码调整

## Slide 79: BCD码（Binary Coded Decimal）
二进制编码的十进制数：一位十进制数用4位二进制编码来表示
8086支持压缩BCD码和非压缩BCD码的调整运算
    真值 8 64
    二进制编码 08H 40H
    压缩BCD码 08H 64H
    非压缩BCD码 08H 0604H

## Slide 80: BCD码运算结果为何要进行调整？
例1：计算38+29=？
  采用BCD码进行运算： 00111000+00101001=01100001（61）
  但是正确的结果是 67 结果相差6
例2：计算25+16=？
  采用BCD码计算：00110101+00010110=00111011
  结果的低四位是非法的8421码
出错的原因
  第一个例子中，D3向D4产生了一个进位，即AF=1（半进位）这个半进位相当于16，而按照十进制正常的进位是10，所以相比于十进制的进位多进了6，故结果比正常的少了6.
  调整：当有半进位时，在低位的BCD码上再加6(0110)进行调整。
  第二个例子：在个位数的运算中不足以引进半进位（5+6=11<16），而按照十进制的运算规则它应该向高位进位，使得高位的BCD码没有得到进位而出错。
  调整：相加结果的低位BCD码大于9时，加上0110（6），迫使其向高位产生进位。
  即：00111011+00000110=01000001=41

## Slide 81: 压缩BCD码加、减调整指令
（ADD AL,I8/R8/M8）
（ADC AL,I8/R8/M8）
DAA
；AL←将AL的加和调整为压缩BCD码
（SUB AL,I8/R8/M8）
（SBB AL,I8/R8/M8）
DAS
；AL←将AL的减差调整为压缩BCD码
使用DAA或DAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
DAA和DAS指令对OF标志无定义，按结果影响其他标志，例如CF反映压缩BCD码相加或减的进位或借位状态
例题2.25a
例题2.25b
例题2.26

## Slide 82: 例2.25a：压缩BCD加法
MOV AL,68H
；AL=68H，压缩BCD码表示真值68
MOV BL,28H
；BL=28H，压缩BCD码表示真值28
ADD AL,BL
；二进制加法：AL=68H+28H=90H
DAA ；十进制调整：AL=96H
；实现压缩BCD码加法：68＋28＝96

## Slide 83: 例2.25b：压缩BCD减法
MOV AL,68H
；AL=68H，压缩BCD码表示真值68
MOV BL,28H
；BL=28H，压缩BCD码表示真值28
SUB AL,BL
；二进制减法：AL=68H-28H=40H
DAS ；十进制调整：AL=40H
；实现压缩BCD码加法：68-28＝40

## Slide 84: 例2.26：压缩BCD减法
MOV AX,1234H
MOV BX,4612H
SUB AL,BL
DAS ；34-12＝22，CF＝0
XCHG AL,AH
SBB AL,BH
DAS ；12-46＝66，CF=1
XCHG AL,AH ；1 1234－4612＝6622

## Slide 85: 非压缩BCD码加、减调整指令
（ADD AL,i8/r8/m8）
（ADC AL,i8/r8/m8）
AAA
；AL←将AL的加和调整为非压缩BCD码
；AH←AH＋调整的进位
（SUB AL,i8/r8/m8）
（SBB AL,i8/r8/m8）
AAS
；AL←将AL的减差调整为非压缩BCD码
；AH←AH－调整的借位
使用AAA或AAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
AAA和AAS指令在调整中产生了进位或借位，则AH要加上进位或减去借位，同时CF=AF=1，否则CF=AF=0；它们对其他标志无定义
例题2.27a
例题2.27b

## Slide 86: 例2.27a：非压缩BCD加
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
ADD AL,BL
；二进制加法：AL=08H+09H=11H
AAA
；十进制调整：AX=0707H （AF=1）
；实现非压缩BCD码加法：68＋9＝77

## Slide 87: 例2.27b：非压缩BCD减
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
SUB AL,BL
；二进制减法：AL=08H-09H=FFH（CF=1）
AAS
；十进制调整：AX=0509H
；实现非压缩BCD码减法：68-9＝59

## Slide 88: 非压缩BCD码乘、除调整指令
（MUL r8/m8）
AAM
；AX←将AX的乘积调整为非压缩BCD码
AAD
；AX←将AX中非压缩BCD码扩展成二进制数
（DIV r8/m8）
AAM指令跟在字节乘MUL之后，将乘积调整为非压缩BCD码
AAD指令跟在字节除DIV之前，先将非压缩BCD码的被除数调整为二进制数
AAM和AAD指令根据结果设置SF、ZF和PF，但对OF、CF和AF无定义
例题2.27c
例题2.27d

## Slide 89: 例2.27c：非压缩BCD乘
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
MUL BL
；二进制乘法：AL=08H×09H=0048H
AAM
；十进制调整：AX=0702H
；实现非压缩BCD码乘法：8×9＝72

## Slide 90: 例2.27d：非压缩BCD除
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
AAM
；二进制扩展：AX=68＝0044H (16*4+4)
DIV BL
；除法运算：商AL=07H，余数AH=05H
；实现非压缩BCD码初法：
68÷9＝7（余5）

## Slide 91: 习题2.9
设X、Y、Z、V均为16位带符号数，分别存放在X、Y、Z、V存储单元中，阅读如下程序段，得出它的运算公式，并说明运算结果存于何处？
V
Z
Y
X
65
F3
02
00
24
E0
05
00

## Slide 92: 习题2.9：算术运算1
MOV AX,X
IMUL Y ；DX.AX＝X×Y
MOV CX,AX
MOV BX,DX ；BX.CX＝X×Y
MOV AX,Z
CWD
ADD CX,AX
ADC BX,DX ；BX.CX＝X×Y＋Z

## Slide 93: 习题2.9：算术运算2
SUB CX,540
SBB BX,0
；BX.CX＝X×Y＋Z－540
MOV AX,V
CWD
SUB AX,CX
SBB DX,BX
；DX.AX＝V－（X×Y＋Z－540）
IDIV X
；DX.AX＝（V－（X×Y＋Z－540））÷X

## Slide 94: 2.3 位操作类指令
位操作类指令以二进制位为基本单位进行数据的操作
这是一类常用的指令，都应该掌握
注意这些指令对标志位的影响
  1、逻辑运算指令
  AND OR XOR NOT TEST
  2、移位指令
  SHL SHR SAR
  3、循环移位指令
  ROL ROR RCL RCR

## Slide 95: 逻辑与指令AND
对两个操作数执行逻辑与运算，结果送到目的操作数
AND指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
AND reg,imm/reg/mem ；reg←reg∧imm/reg/mem
AND mem,imm/reg ；mem←mem∧imm/reg
只有相“与”的两位都是1，结果才是1；否则，“与”的结果为0

## Slide 96: 逻辑或指令OR
对两个操作数执行逻辑或运算，结果送到目的操作数
OR指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
OR reg,imm/reg/mem ；reg←reg∨imm/reg/mem
OR mem,imm/reg ；mem←mem∨imm/reg
只要相“或”的两位有一位是1，结果就是1；否则，结果为0

## Slide 97: 逻辑异或指令XOR
对两个操作数执行逻辑异或运算，结果送到目的操作数
XOR指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
XOR reg,imm/reg/mem ；reg←reg⊕imm/reg/mem
XOR mem,imm/reg ；mem←mem⊕imm/reg
只有相“异或”的两位不相同，结果才是1；否则，结果为0

## Slide 98: 逻辑非指令NOT
对一个操作数执行逻辑非运算
NOT指令是一个单操作数指令
NOT指令不影响标志位
NOT reg/mem ；reg/mem←～reg/mem
按位取反，原来是“0”的位变为“1”；原来是“1”的位变为“0”

## Slide 99: 例题：逻辑运算
MOV AL,45H ；逻辑与 AL=01H
AND AL,31H ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
MOV AL,45H ；逻辑或 AL=75H
OR AL,31H ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
MOV AL,45H ；逻辑异或 AL=74H
XOR AL,31H ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=1
MOV AL,45H ；逻辑非 AL=0BAH
NOT AL ；标志不变

## Slide 100: 例题：逻辑指令应用
；AND指令可用于复位某些位（同0相与），不影响其他位：将BL中D3和D0位清0，其他位不变
AND BL,11110110B
；OR指令可用于置位某些位（同1相或），不影响其他位：将BL中D3和D0位置1，其他位不变
OR BL, 00001001B
；XOR指令可用于求反某些位（同1相异或），不影响其他位：将BL中D3和D0位求反，其他不变
XOR BL, 00001001B

## Slide 101: 测试指令TEST
对两个操作数执行逻辑与运算，结果不回送到目的操作数
TEST指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
TEST reg,imm/reg/mem ；reg∧imm/reg/mem
TEST mem,imm/reg ；mem∧imm/reg
只有相“与”的两位都是1，结果才是1；否则，“与”的结果为0

## Slide 102: 例2.32：测试为0或1
TEST AL,01H ；测试AL的最低位D0
JNZ THERE ；标志ZF=0，即D0=1
；则程序转移到THERE
... ；否则ZF=1，即D0=0，顺序执行
THERE: ...
TEST指令通常用于检测一些条件是否满足，但又不希望改变原操作数的情况
TEST

## Slide 103: 移位指令（shift）
将操作数移动一位或多位，分成逻辑移位和算术移位，分别具有左移或右移操作
SHL reg/mem,1/CL
；逻辑左移，最高位进入CF，最低位补0
SHR reg/mem,1/CL
；逻辑右移，最低位进入CF，最高位补0
SAL reg/mem,1/CL
；算术左移，最高位进入CF，最低位补0
SAR reg/mem,1/CL
；算术右移，最低位进入CF，最高位不变
SAL与SHL相同

## Slide 104: 移位指令的操作数
移位指令的第一个操作数是指定的被移位的操作数，可以是寄存器或存储单元
后一个操作数表示移位位数，该操作数为1，表示移动一位；当移位位数大于1时，则用CL寄存器值表示，该操作数表达为CL

## Slide 105: 移位指令对标志的影响
按照移入的位设置进位标志CF
根据移位后的结果影响SF、ZF、PF
对AF没有定义
如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定

## Slide 106: 例2.33：移位指令
MOV CL,4
MOV AL,0F0H ；AL=F0H
SHL AL,1 ；AL=E0H
；CF=1，SF=1、ZF=0、PF=0，OF=0
SHR AL,1 ；AL=70H
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=1
SAR AL,1 ；AL=38H
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=0
SAR AL,CL ；AL=03H
；CF=1，SF=0、ZF=0、PF=1

## Slide 107: 例2.34：移位实现乘
MOV SI,AX
SHL SI,1 ；SI←2×AX
ADD SI,AX ；SI←3×AX
MOV DX,BX
MOV CL,03H
SHL DX,CL ；DX←8×BX
SUB DX,BX ；DX←7×BX
ADD DX,SI ；DX←7×BX＋3×AX
逻辑左移一位相当于无符号数乘以2
逻辑右移一位相当于无符号数除以2

## Slide 108: 循环移位指令（rotate）
将操作数从一端移出的位返回到另一端形成循环，分成不带进位和带进位，分别具有左移或右移操作
ROL reg/mem,1/CL ；不带进位循环左移
ROR reg/mem,1/CL ；不带进位循环右移
RCL reg/mem,1/CL ；带进位循环左移
RCR reg/mem,1/CL ；带进位循环右移
RCL是将某数最高位移进入CF，而CF里的内容跑到该数的最低位，形成咬尾蛇循环，移位次数为CL或CX指定的次数
RCR相反，它是从最低位移出到CF，CF跑到最高位，形成咬尾蛇循环

## Slide 109: 循环移位指令对标志的影响
按照指令功能设置进位标志CF
不影响SF、ZF、PF、AF
如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定

## Slide 110: 例2.35：32位数移位
；将DX.AX中32位数值左移一位
SHL AX,1
RCL DX,1
DX
AX
CF
0
CF->DX 最低位
DX原最高位进入CF

## Slide 111: 例2.36：位传送
；把AL最低位送BL最低位，保持AL不变
ROR BL,1
ROR AL,1
RCL BL,1
ROL AL,1
AL、BL
CF
BL
CF
AL
CF
AL之D0

## Slide 112: 例2.37：BCD码合并
；AH.AL分别存放着非压缩BCD码的两位
；将它们合并成为一个压缩BCD码存AL
AND AX,0F0FH ；保证高4位为0
MOV CL,4
ROL AH,CL ；也可以用SHL AH,CL
ADD AL,AH ；也可以用or al,ah

## Slide 113: 2.4 控制转移类指令
控制转移类指令用于实现分支、循环、过程等程序结构，是仅次于传送指令的常用指令
  重点掌握：JMP/JCC/LOOP CALL/RET
  一般了解：LOOPZ/LOOPNZ INTO
控制转移类指令通过改变IP（和CS）值，实现程序执行顺序的改变

## Slide 114: 2.4.1 无条件转移指令
只要执行无条件转移指令JMP，就使程序转到指定的目标地址处，从目标地址处开始执行指令
操作数label是要转移到的目标地址（目的地址、转移地址）
JMP指令分成4种类型：
    ⑴ 段内转移、相对寻址
    ⑵ 段内转移、间接寻址
    ⑶ 段间转移、直接寻址
    ⑷ 段间转移、间接寻址
JMP label ；程序转向label标号指定的地址

## Slide 115: 目标地址的寻址方式
相对寻址方式
  相对寻址方式以当前IP为基地址，加上位移量构成目标地址
直接寻址方式
  转移地址象立即数一样，直接在指令的机器代码中
间接寻址方式
  转移地址在寄存器或主存单元中
用标号表达
用寄存器或存储器操作数表达
用标号表达

## Slide 116: 目标地址的范围：段内
段内转移——近转移（near）
  在当前代码段64KB范围内转移（ ±32KB范围）
  不需要更改CS段地址，只要改变IP偏移地址
段内转移——短转移（short）
  转移范围可以用一个字节表达，在段内－128～＋127范围的转移
代码段
代码段

## Slide 117: 目标地址的范围：段间
段间转移——远转移（far）
  从当前代码段跳转到另一个代码段，可以在1MB范围
  更改CS段地址和IP偏移地址
  目标地址必须用一个32位数表达，叫做32位远指针，它就是逻辑地址
代码段
代码段
实际编程时，MASM汇编程序会根据目标地址的距离，自动处理成短转移、近转移或远转移
程序员可用操作符short、near ptr 或far ptr 强制

## Slide 118: 段内转移、相对寻址
JMP label ；IP←IP+位移量
位移量是紧接着JMP指令后的那条指令的偏移地址，到目标指令的偏移地址的地址位移
当向地址增大方向转移时，位移量为正；向地址减小方向转移时，位移量为负
AGAIN: DEC CX ；标号AGAIN的指令
……
JMP AGAIN ；转移到AGAIN处继续执行
……
JMP OUTPUT ；转向OUTPUT
……
OUTPUT: MOV RESULT,AL ；标号OUTPUT的指令

## Slide 119: 段内转移、间接寻址
JMP R16/M16 ；IP←R16/M16
将一个16位寄存器或主存字单元内容送入IP寄存器，作为新的指令指针，但不修改CS寄存器的内容
JMP AX ；IP←AX
JMP WORD PTR [2000H] ；IP←[2000H]

## Slide 120: 段间转移、直接寻址
JMP FAR PTR LABEL
；IP←LABEL的偏移地址
；CS←LABEL的段地址
将标号所在段的段地址作为新的CS值，标号在该段内的偏移地址作为新的IP值；这样，程序跳转到新的代码段执行
JMP FAR PTR OTHERSEG
；远转移到代码段2的OTHERSEG

## Slide 121: 段间转移、间接寻址
JMP FAR PTR MEM
；IP←[MEM]，CS←[MEM+2]
用一个双字存储单元表示要跳转的目标地址。这个目标地址存放在主存中连续的两个字单元中的，低位字送IP寄存器，高位字送CS寄存器
MOV WORD PTR [BX],0
MOV WORD PTR [BX+2],1500H
JMP FAR PTR [BX] ；转移到1500H:0

## Slide 122: 2.4.2 条件转移指令
指定的条件cc如果成立，程序转移到由标号label指定的目标地址去执行指令；条件不成立，则程序将顺序执行下一条指令
操作数label是采用相对寻址方式的短转移标号
  表示Jcc指令后的那条指令的偏移地址，到目标指令的偏移地址的地址位移
  距当前IP地址－128～＋127个单元的范围之内
JCC label
；条件满足，发生转移：IP←IP＋8位位移量
；条件不满足，顺序执行

## Slide 123: JCC指令的分类
JCC指令不影响标志，但要利用标志（表2.3）。根据利用的标志位不同，16条指令分成3种情况：
  1. 判断单个标志位状态
  2. 比较无符号数高低
  3. 比较有符号数大小

## Slide 124: 转移条件cc：单个标志状态
JZ/JE ZF=1 Jump if Zero/Equal
JNZ/JNE ZF=0 Jump if Not Zero/Not Equal
JS SF=1 Jump if Sign
JNS SF=0 Jump if Not Sign
JP/JPE PF=1 Jump if Parity/Parity Even
JNP/JPO PF=0 Jump if Not Parity/Parity Odd
JO OF=1 Jump if Overflow
JNO OF=0 Jump if Not Overflow
JC CF=1 Jump if Carry
JNC CF=0 Jump if Not Carry
采用多个助记符，只是为了方便记忆和使用

## Slide 125: 转移条件cc：两数大小关系
JB/JNAE CF=1
Jump if Below/Not Above or Equal
JNB/JAE CF=0
Jump if Not Below/Above or Equal
JBE/JNA CF=1或ZF=1
Jump if Below/Not Above
JNBE/JA CF=0且ZF=0
Jump if Not Below or Equal/Above
JL/JNGE SF≠OF
Jump if Less/Not Greater or Equal
JNL/JGE SF=OF
Jump if Not Less/Greater or Equal
JLE/JNG ZF≠OF或ZF=1
Jump if Less or Equal/Not Greater
JNLE/JG SF=OF且ZF=0
Jump if Not Less or Equal/Greater

## Slide 126: 判断单个标志位状态
这组指令单独判断5个状态标志之一
⑴JZ/JE和JNZ/JNE：利用零标志ZF，判断结果是否为零（或相等）
⑵JS和JNS：利用符号标志SF，判断结果是正是负
⑶JO和JNO：利用溢出标志OF，判断结果是否产生溢出
⑷JP/JPE和JNP/JPO：利用奇偶标志PF，判断结果中“1”的个数是偶是奇
⑸JC/JB/JNAE和JNC/JNB/JAE：利用进位标志CF，判断结果是否进位或借位
例题2.38
例题2.39
例题2.40
例题2.41
例题2.42

## Slide 127: 例2.38：JZ/JNZ指令
TEST AL,80H ；测试最高位
JZ NEXT0 ；D7＝0（ZF＝1），转移
MOV AH,0FFH ；D7＝1，顺序执行
JMP DONE ；无条件转向
NEXT0: MOV AH,0
DONE: ...
TEST AL,80H ；测试最高位
JNZ NEXT1 ；D7＝1（ZF＝0），转移
MOV AH,0 ；D7＝0，顺序执行
JMP DONE ；无条件转向
NEXT1: MOV AH,0FFH
DONE: ...

## Slide 128: 例2.39：JS/JNS指令
；计算|X－Y|（绝对值）
；X和Y为存放于X单元和Y单元的16位操作数
；结果存入RESULT
MOV AX,X
SUB AX,Y
JNS NONNEG
NEG AX ；NEG是求补指令
NONNEG: MOV RESULT,AX

## Slide 129: 例2.40：JO/JNO指令
；计算X－Y；
；X和Y为存放于X单元和Y单元的16位操作数
；若溢出，则转移到overflow处理
MOV AX,X
SUB AX,Y
JO OVERFLOW
... ；无溢出，结果正确
OVERFLOW: ... ；有溢出处理

## Slide 130: 例2.41：JP/JNP指令
；设字符的ASCII码在AL寄存器中
；将字符加上奇校验位
；在字符ASCII码中为“1”的个数已为奇数时
；则令其最高位为“0”；否则令最高位为“1”
AND AL,7FH
；最高位置“0”，同时判断“1”的个数
JNP NEXT
；个数已为奇数，则转向NEXT
OR AL,80H ；否则，最高位置“1”
NEXT: ...

## Slide 131: 例2.42：JC/JNC指令
；记录BX中1的个数
XOR AL,AL ；AL＝0，CF＝0
AGAIN: TEST BX,0FFFFH ；等价于 CMP BX,0
JE NEXT
SHL BX,1
JNC AGAIN
INC AL
JMP AGAIN
NEXT: ... ；AL保存1的个数
另一种做法

## Slide 132: 记录BX中“1”的个数
XOR AL,AL ；AL＝0，CF＝0
AGAIN: CMP BX,0
JZ NEXT
SHL BX,1 ；也可使用 SHR BX,1
ADC AL,0
JMP AGAIN
NEXT: ... ；AL保存1的个数

## Slide 133: 比较无符号数高低
无符号数的大小用高（Above）低（Below）表示
利用CF确定高低、利用ZF标志确定相等（Equal）
两数的高低分成4种关系：
  ⑴ 低于（不高于等于）：JB（JNAE）
  ⑵ 不低于（高于等于）：JNB（JAE）
  ⑶ 低于等于（不高于）：JBE（JNA）
  ⑷ 不低于等于（高于）：JNBE（JA ）

## Slide 134: 例2.43：比较无符号数
CMP AX,BX ；比较AX和BX
JNB NEXT ；若AX≥BX，转移
XCHG AX,BX ；若AX＜BX，交换
NEXT: MOV RESULT,AX
结果：result保存较大的无符号数

## Slide 135: 比较有符号数大小
有符号数的大（Greater）小（Less）需要组合OF、SF标志，并利用ZF标志确定相等（Equal）
两数的大小分成4种关系：
  ⑴ 小于（不大于等于）：JL（JNGE）
  ⑵ 不小于（大于等于）：JNL（JGE）
  ⑶ 小于等于（不大于）：JLE（JNG）
  ⑷ 不小于等于（大于）：JNLE（JG ）

## Slide 136: 例2.44：比较有符号数
CMP AX,BX ；比较AX和BX
JNL NEXT ；若AX≥BX，转移
XCHG AX,BX ；若AX＜BX，交换
NEXT: MOV RESULT,AX
结果：result保存较大的有符号数

## Slide 137: 2.4.3 循环指令（loop）
循环指令默认利用CX计数器
label操作数采用相对短转移寻址方式
LOOP label ；CX←CX－1，
；CX≠0，循环到标号label
LOOPZ label ；CX←CX－1，
；CX≠0且ZF＝1，循环到标号label
LOOPNZ label ；CX←CX－1，
；CX≠0且ZF＝0，循环到标号label
JCXZ label ；CX＝0，转移到标号label

## Slide 138: 例2.45：记录空格个数
MOV CX,COUNT ；设置循环次数
MOV SI,OFFSET STRING
XOR BX,BX ；BX＝0，记录空格数
JCXZ DONE
MOV AL,20H ；如果长度为0，退出
AGAIN: CMP AL,ES:[SI]
JNZ NEXT ；ZF＝0非空格，转移
INC BX ；ZF=1是空格，个数加1
NEXT: INC SI
LOOP AGAIN
；字符个数减1，不为0继续循环
DEC CX
JNZ AGAIN
CMP CX,0
JZ NEXT

## Slide 139: 2.4.4 子程序指令
子程序是完成特定功能的一段程序
当主程序（调用程序）需要执行这个功能时，采用CALL调用指令转移到该子程序的起始处执行
当运行完子程序功能后，采用RET返回指令回到主程序继续执行
演示

## Slide 140: 主程序与子程序
CALL label
主程序
RET
子程序
回到CALL指令后的指令处
——返回地址

## Slide 141: 子程序调用指令
CALL指令分成4种类型（类似JMP）
  CALL label ；段内调用、相对寻址
  CALL r16/m16 ；段内调用、间接寻址
  CALL far ptr label ；段间调用、直接寻址
  CALL far ptr mem ；段间调用、间接寻址
CALL指令需要保存返回地址：
  段内调用——入栈偏移地址IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  段间调用——入栈偏移地址IP和段地址CS
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←CS

## Slide 142: 子程序返回指令
根据段内和段间、有无参数，分成4种类型
  RET ；无参数段内返回
  RET i16 ；有参数段内返回
  RET ；无参数段间返回
  RET i16 ；有参数段间返回
需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址
  段内返回——出栈偏移地址IP
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2
  段间返回——出栈偏移地址IP和段地址CS
  IP←SS:[SP]，SP←SP＋2
  CS←SS:[SP]，SP←SP＋2
i16参数的作用

## Slide 143: 返回指令RET的参数
RET I16 ；有参数返回
RET指令可以带有一个立即数I16，
则堆栈指针SP将增加，即
  SP←SP+I16
这个特点使得程序可以方便地废除若干执行CALL指令以前入栈的参数

## Slide 144: 例2.46：子程序
；主程序
MOV AL,0FH ；提供参数AL
CALL HTOASC ；调用子程序
...
；子程序：将AL低4位的一位16进制数转换成ASCII码
HTOASC: AND AL,0FH ；只取AL的低4位
OR AL,30H ；AL高4位变成3
CMP AL,39H ；是0～9，还是0AH～0FH
JBE HTOEND
ADD AL,7 ；是0AH～0FH，加上7
HTOEND: RET ；子程序返回

## Slide 145: 2.4.5 中断指令
中断（Interrupt ）是又一种改变程序执行顺序的方法
中断具有多种中断类型
中断的指令有3条：
  INT i8 IRET INTO
本节主要掌握类似子程序调用指令的中断调用指令INT i8，进而学习使用DOS功能调用

## Slide 146: 中断的过程
主程序
IRET
中断服务程序
断点
中断请求
中断请求可以来自处理器外部的中断源，也可以由处理器执行指令引起：
例如执行INT i8指令。

## Slide 147: 8086的外部中断
8086可以管理256个中断
各种中断用一个向量编号来区别
主要分成外部中断和内部中断
外部中断——来自CPU之外的原因引起的中断，又可以分成
  可屏蔽中断：可由CPU的中断允许标志IF控制
  非屏蔽中断：不受CPU的中断允许标志IF控制

## Slide 148: 8086的内部中断
内部中断——CPU内部执行程序引起的中断，又可以分成：
  除法错中断：执行除法指令，结果溢出产生的 0 号中断
  指令中断：执行中断调用指令INT i8产生的 i8 号中断
  断点中断：用于断点调试（INT 3）的 3 号中断
  溢出中断：执行溢出中断指令，OF＝1产生的 4 号中断
  单步中断：TF＝1在每条指令执行后产生的 1 号中断

## Slide 149: 中断指令INT
INT i8
；中断调用指令：产生i8号中断
IRET
；中断返回指令：实现中断返回
INTO
；溢出中断指令：
；若溢出标志OF=1，产生4号中断
；否则顺序执行

## Slide 150: 2.5 处理机控制类指令
对CPU状态进行控制的指令
  NOP CS: SS: DS: ES:
  LOCK HLT ESC WAIT

## Slide 151: 空操作指令
  NOP
不执行任何操作，但占用一个字节存储单元，空耗一个指令执行周期
NOP常用于程序调试
  在需要预留指令空间时用NOP填充
  代码空间多余时也可以用NOP填充
  还可以用NOP实现软件延时
事实上，NOP和XCHG AX,AX的指令代码一样，都是 90H

## Slide 152: 段超越前缀指令
在允许段超越的存储器操作数之前，使用段超越前缀指令，将采用指定的段寄存器寻址操作数
CS: ；使用代码段的数据
SS: ；使用堆栈段的数据
DS: ；使用数据段的数据
ES: ；使用附加段的数据

## Slide 153: 封锁前缀指令
LOCK ；封锁总线
这是一个指令前缀，可放在任何指令前
这个前缀使得在这个指令执行时间内，8086 处理器的封锁输出引脚有效，即把总线封锁，使别的控制器不能控制总线；直到该指令执行完后，总线封锁解除

## Slide 154: 暂停指令
HLT ；进入暂停状态
暂停指令使CPU进入暂停状态，这时CPU不进行任何操作。当CPU发生复位或来自外部的中断时，CPU脱离暂停状态
HLT指令可用于程序中等待中断。当程序中必须等待中断时，可用HLT，而不必用软件死循环。然后，中断使CPU脱离暂停状态，返回执行HLT的下一条指令

## Slide 155: 交权指令
ESC 6位立即数,reg/mem
  ；把浮点指令交给浮点处理器执行
浮点协处理器8087指令是与8086的整数指令组合在一起的，当8086发现是一条浮点指令时，就利用ESC指令将浮点指令交给8087执行
实际编写程序时，一般采用易于理解的浮点指令助记符格式
ESC 6,[SI]
；实数除法指令：FDIV dword ptr [SI]
ESC 20H,AL
；整数加法指令：FADD ST(0),ST

## Slide 156: 等待指令
WAIT ；进入等待状态
8086利用WAIT指令和测试引脚实现与8087同步运行
浮点指令经由8086处理发往8087，并与8086本身的整数指令在同一个指令序列；而8087执行浮点指令较慢，所以8086必须与8087保持同步

## Slide 157: 第2章 总结
本章详细而完整地介绍了8086的16位指令系统的每条指令
希望大家进行一下整理（总结）：
  寻址方式
  指令支持的操作数形式
  指令对标志的影响
  常见编程问题
通过复习整理，形成指令系统的整体概念，进而掌握常用指令